## Slide 1: Phụt Dung Dịch Xi Măng
Giảng viên: Nguyễn Thị Nụ
Họ và tên :Vũ Văn Toàn Mã sinh viên : 1721020021

## Slide 2: Bản chất của phụt dung dịch xi măng
Phụt vào các lỗ rỗng của đất, Các khe đất của đá một lượng vữa xi măng cần thiết theo yêu cầu thiết kế.
Vữa xi măng được phụt vào sau khi đông cứng sẽ có tác dụng làm giảm tính thấm nước và tăng khả năng chịu lực của đất nền.
Khả năng ứng dụng của phương pháp tuỳ thuộc vào:
Kích thước lỗ rỗng.
Tốc độ thấm và thành phần hoá học của nước dưới đất.

## Slide 3: Các bước khi thiết kế xử lý nền bằng phương pháp phụt dung dịch xi măng (5 Bước)

## Slide 4: Các bước khi thiết kế xử lý nền bằng phương pháp phụt dung dịch xi măng
Xác định áp lực phụt vữa:
- Áp lực phụt vữa cho phép có quan hệ đến nhiều yếu tố như:
+ Chiều sâu phụt
+ Tính chất của đất đá và mức độ nứt nẻ của chúng
+ Chiều rộng và chiều sâu khe nứt
+ Nồng độ vữa
+ Chiều dày của lớp bên trên kể từ bề mặt lớp định gia cố

## Slide 5: Các bước khi thiết kế xử lý nền bằng phương pháp phụt dung dịch xi măng
Xác định khoảng cách giữa các lỗ khoan phụt, mạng lưới bố trí, đường kính lỗ khoan và chiều dài các đoạn khoan phụt.
Các lỗ khoan có thể được bố trí theo hàng đơn, mạng lưới tam giác, hình ô cờ - thường bố trí theo hình ô cờ. Khoảng cách giữa các lỗ khoan được thiết kế dựa vào tỉ lệ khe nứt và theo lưu lượng mất nước đơn vị(q) được trình bày ở bảng 1 và 2.
ĐƯờng kính lỗ khoan khi phụt vữa tạo màng chống thấm không nên < 75mm, gia cường không nên < 32mm.
Chiều dài đoạn phụt thay đổi từ 2 – 10m, tuỳ thuộc vào lượng mất nước đơn vị.

## Slide 6: Bảng 1: Xác định khoảng cách(m) giữa các lỗ khoan theo tỷ lệ khe nứt
Tỷ lệ khe nứt, % | Thuỷ đầu (áp lực cột nước), m |  |  | 
 | 10 | 20 | 30 | 50
0,007 | 0,77 | 0,92 | 1,02 | 1,16
0,031 | 1,16 | 1,35 | 1,53 | 1,74
0,110 | 1,94 | 2,57 | 2,57 | 2,92
0,133 | 2,56 | 3,04 | 3,37 | 3,84
0,146 | 2,99 | 3,56 | 3,94 | 4,45

## Slide 7: Bảng 2: Xác định khoảng cách giữa các lỗ khoan theo lượng mất nước đơn vị
Lượng mất nước đơn vị l/f,m.m | Khoảng cách giữa các lỗ khoan, m | Khoảng cách giữa hai hang lỗ khoan, m
0,1 | 0,7 – 1,2 | 1,5
0,1 – 1,0 | 1,2 – 1,8 | 2,0
1,0 - 5,0 | 1,8 – 3.0 | 2,5

## Slide 8: Các bước khi thiết kế xử lý nền bằng phương pháp phụt dung dịch xi măng
Lựa chọn loại và nồng độ của vữa xi măng:
Căn cứ vào mục đích, đối tượng phục vữa và mức độ ăn mòn của nước để quyết định loại, mac xi măng, các chất phụ gia cần trộn với xi măng. Lượng phụ gia cần trộn được dựa vào thí nghiệm để xác định. Trong thực tế, thường dung hai loại phụ gia sau:
+ Các loại phụ gia trơ gồm cát, bột đá, đất sét, bột tro sỉ…
+ Các phụ gia hoạt tính gồm: Cacl2, Na2nSiO2, chất hoá dẻo

## Slide 9: Các bước khi thiết kế xử lý nền bằng phương pháp phụt dung dịch xi măng
Chọn thiết bị phụ vữa được chọn theo nguyên tắc:
1. Máy bơm sử dụng để phụt phải có áp lực lớn hơn 1,5 lần áp lực phụt vữa lớn nhất mà thiết kế quy định
2. Động cơ của thiết bị dung tốt nhất là động cơ điện. Nếu động cơ diezen thì chọn loại có công suất 6 – 12 mã lực.

## Slide 10: Các bước khi thiết kế xử lý nền bằng phương pháp phụt dung dịch xi măng
Công tác kiểm tra chất lượng phụt xi măng:
+ Khí kiểm tra, phải khoan các lỗ khoan để ép nước thí nghiệm, lấy mẫu đá kiểm tra cường độ.
+ Số lượng các lỗ khoan kiểm tra không ít quá 5% số lỗ khoan phụ vữa.
+ Các lỗ khoan kiểm tra được tiến hành sau 28 ngày sau khi phụt.

## Slide 11: Một số công nghệ khoan phụt và thiết bị dùng trong khoan phụt
1. Kết cấu kiến trúc bên trong và ngoài co tác dụng chắn tình trang rò rỉ nước của đê đập.
2. Tiến hành khoan phụt xử lý sườn dốc hai bên núi của đê đập.
3. Thi kết cấu nền móng công trình.
4. Tiến hành khoan phụt nhằm nắn lệch các đoạn có địa hình nghiêng và không bằng phẳng.
5. Tiến hành công việc bịt kín nguồn nước ngầm tránh tình trạng thấm nước qua nền móng đập.